ТИПОВЫЕ  ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРУДОВ

И  МАЛЫХ  ВОДОХРАНИЛИЩ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ТИПОВЫЕ  ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРУДОВ

И  МАЛЫХ  ВОДОХРАНИЛИЩ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Минск 2008 год

Предисловие

- Типовые правила эксплуатации прудов и малых водохранилищ сельскохозяйственного назначения разработаны РУП «Белгипроводхоз» (Соколовский Г.В., Крупенчик С.В., Черник П.К., Якубович В.Н., Мармач Л.С., Лебедевич И.В.)

- Внесён Департаментом по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

- Согласован: Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 марта 2008 года, Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 7 апреля 2008 года №14-16-12/88.

Содержание

- Глава 1	ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ	5

- Глава 2	ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ	7

- Глава 3	ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖБЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

- Глава 4	РЕЖИМ  ЗАПОЛНЕНИЯ,  СРАБОТКИ  И

ОПОРОЖНЕНИЯ		9

- Глава 5	ПРОПУСК  ПОЛОВОДИЙ  И  ПАВОДКОВ			11

- Глава 6	НАБЛЮДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ

СЛУЖБОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

- Глава 7 	УХОД  ЗА  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦГИЯМИ И

ОБОРУДОВАНИЕМ		18

- Глава 8	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И

ЗАПАСЫ АВАРИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ	19

- Глава 9	ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  УЧЁТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВОДЫ	20

- Глава10	ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЫБОВОДНЫХ  ПРУДОВ	21

Введение

Типовые правила эксплуатации прудов и малых водохранилищ сельскохозяйственного назначения разработаны в соответствии с Национальным планом действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 2006–2010 годы, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2006 г. № 302, и рекомендованы для разработки индивидуальных Правил эксплуатации прудов и малых водохранилищ (статья 67 Водного кодекса Республики Беларусь, от 15 июля 1998 г. № 191-3 в  (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З, от 13.06.2007 N 238-З) Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 20 марта 2001 г. N 2/719), с последующим утверждением водохозяйственными организациями по согласованию с органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды и органами государственного санитарного надзора.

Глава 1

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Типовые правила эксплуатации прудов и малых водохранилищ (далее - Правила) являются основным документом, на основании которого должна вестись эксплуатация прудов и малых водохранилищ сельскохозяйственного назначения. Соблюдение Правил должно обеспечить поддержание в исправном состоянии всего комплекса сооружений на прудах и малых водохранилищах, безопасность населения в прибрежной зоне и речной долине ниже плотины (дамбы), а также обеспечить рациональное использование водных ресурсов в целях гарантированного обеспечения потребностей в водных ресурсах всех потребителей и водопользователей. Правила определяют основные общие положения по эксплуатации прудов и малых водохранилищ, на основании которых применительно к специфическим условиям для конкретного пруда или малого водохранилища, разрабатываются индивидуальные Правила эксплуатации (далее – Индивидуальные правила).

- Для целей настоящих Правил применяются термины и определения, используемые в Водном кодексе Республики Беларусь и других нормативных правовых актах.

В настоящих Правилах также применяются следующие основные термины и их определения;

водохозяйственный паспорт водохранилища – документ, отражающий основные гидрологические и технические показатели.

водохранилище малое – водохранилище площадью акватории более 1 км2 и объёмом менее 10 млн. м3 (при НПУ);

гидротехнические сооружения – сооружения подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия вод, в том числе загрязнённых жидкими отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные, рыбозаградительные и рыбопропускные сооружения, каналы, насосные станции, шлюзы – регуляторы, судоходные шлюзы; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), защищающие от затопления и подтопления населённые пункты и сельскохозяйственные угодья, ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах и т.п.;

гидрологический режим водохранилища – закономерные изменения состояния водохранилища во времени, проявляющиеся в сезонных и суточных колебаниях: уровня воды (режим уровней); водности (режим стока); ледовых явлений (ледовый режим); температуры воды (термический режим); состава и концентрации растворённых веществ (гидрохимический режим).

нормальный подпорный уровень (НПУ) – наивысший проектный уровень верхнего бьефа, при котором обеспечивается полный проектный объём водохранилища и на который по условиям устойчивости рассчитывают работу гидротехнических сооружений в нормальном режиме эксплуатации.

отметка абсолютная – высота точки земной поверхности, уровня воды или элемента сооружения над уровнем балтийского моря (отметка в Балтийской системе). Нулевая условная отсчитывается от какого-либо прочно закреплённого предмета или репера.

паводок – фаза водного режима реки, многократно повторяющаяся в различные сезоны года, характеризуемая кратковременным увеличением расходов воды в результате ливней или интенсивного таяния снега.

пик паводка – наивысший уровень воды за период паводка в определённом фиксированном створе реки.

речной сток – количество воды, которое проходит в русле за определённый промежуток времени и является результатом суммирования периодического поверхностного стока с водосбора и непрерывного подземного притока.

сработка водохранилища – уменьшение объёма воды в результате её использования для производственных нужд и потерь за определённый промежуток времени.

уровень мёртвого объёма водохранилища (УМО) – часть объёма водохранилища, не используемая для регулирования стока.

форсированный подпорный уровень (ФПУ) – максимальный уровень воды в водохранилище, до которого допускается подъём воды сверх нормального подпорного уровня только в период половодий и паводков, назначается по условиям безопасности сооружений гидроузла.

эксплуатирующая организация – юридические лица, осуществляющие техническую эксплуатацию (обслуживание) прудов и малых водохранилищ, и расположенных на них гидротехнических сооружений;

эксплуатационный персонал – работники эксплуатирующей организации, имеющие соответствующую квалификацию, обеспечивающие уход и надзор за сооружениями и своевременное проведение эксплуатационных мероприятий, позволяющих обеспечить надёжную работу гидроузла.

- Положения Правил распространяются и на период временной эксплуатации прудов и водохранилищ.

Временная эксплуатация сооружения или пускового комплекса в период строительства и начального наполнения водохранилища осуществляется, как правило, подрядной организацией при авторском надзоре специалистов проектной организации.

Началом постоянной эксплуатации прудов и водохранилищ является дата утверждения акта по приемке сооружений в постоянную эксплуатацию.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией или ремонтом водохранилищ, прудов сельскохозяйственного назначения и рыбного хозяйства производится в соответствии с требованиями СНБ 1.03.04, СНиП 3.07.01, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1991 г. № 452 «Об утверждении Положения о порядке приемки объектов в эксплуатацию», ВСН 07-1-01 и другими техническими нормативными правовыми актами.

Глава 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Эксплуатирующая пруды и малые водохранилища организация после приёмки их в эксплуатацию должна иметь следующую документацию:

архитектурный и строительный проекты;

исполнительные чертежи по всем сооружениям;

акты приемки скрытых работ;

акты приемки и пусковых испытаний отдельных сооружений, оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры;

акты приемки сооружений в постоянную эксплуатацию;

генеральный план пруда или водохранилища;

данные испытаний контрольных образцов бетона, арматуры, грунтов;

ведомость постоянных реперов, акты геодезической разбивки сооружений;

водохозяйственный паспорт пруда, малого водохранилища, по форме согласно приложению 1.

- Водохозяйственный паспорт водохранилища (пруда) составляется проектной организацией и включает все сведения, определяющие назначение, параметры, рабочий режим водохранилища и входящих в его состав сооружений. К водохозяйственному паспорту прилагается генеральный план водохранилища.

При сдаче водохранилища в постоянную эксплуатацию водохозяйственный паспорт приводится  в соответствие с исполнительными чертежами, дополняется копиями актов на скрытые работы и записями авторского надзора, вносятся сведения обо всех отступлениях от проекта, допущенных при строительстве с привязкой их к пикетажу, осям  и отметками сооружений.

Все данные, вносимые в водохозяйственный паспорт, проверяются и подтверждаются документально.

Ответственность за правильное ведение и сохранность водохозяйственных паспортов и приложенных к ним документов возлагается на руководителя эксплуатирующей организации.

- Эксплуатирующие организации разрабатывают и утверждают следующую техническую документацию:

должностные инструкции по эксплуатации сооружений и устройств;

правила техники безопасности и производственной санитарии;

правила технической эксплуатации отдельных сооружений и оборудования;

журналы регистрации ознакомления эксплуатационного персонала с правилами технической эксплуатации сооружений, должностными и техническими инструкциями и правилами техники безопасности и производственной санитарии.

- При эксплуатации прудов и малых водохранилищ ведутся следующие журналы:

наблюдений за уровнями воды на прудах и малых водохранилищах и в нижнем бьефе согласно приложению 2;

наблюдений за уровнями воды в пьезометрах малых водохранилищ согласно приложению 3;

наблюдений за состоянием сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 4;

наблюдений за состоянием акватории и водоохранных зон прудов и малых водохранилищ согласно приложению 5;

учета работ по ремонту сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 6;

манипуляции затворами сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 7;

измерения расходов фильтрации малых водохранилищ согласно приложению 8.

Глава 3

ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖБЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Основными задачами службы эксплуатации являются:

систематический надзор за состоянием сооружений;

обеспечение безаварийного пропуска паводка, предупреждение аварийных ситуаций;

обеспечение безопасности работы гидротехнических сооружений;

обеспечение заданного режима наполнения и сработки водохранилища в соответствии с графиком и подачи требуемого количества воды водопотребителям в соответствии с графиком водопотребления;

своевременное выявление повреждений и наступления аварийного состояния сооружений, определение объемов и сроков проведения необходимых ремонтных работ;

проведение мероприятий по подготовке сооружений к зимней эксплуатации;

регулярное измерение уровней воды в бьефах, расходов воды подаваемой  потребителям и попуска в нижний бьеф;

выполнение периодических инструментальных измерений на сооружениях, оборудованных контрольно-измерительной аппаратурой, в соответствии с предусмотренными в проекте рекомендациями;

текущий ремонт сооружений;

ведение журналов состояния сооружений, оборудования и ремонтных работ;

внесение изменений в водохозяйственный паспорт водохранилища;

определение необходимости ведения специальных наблюдений и исследований за состоянием сооружений;

поддержание надлежащего санитарного состояния водной поверхности и прибрежной полосы.

- Собственник может передавать функции по эксплуатации прудов и малых водохранилищ, расположенных на них гидротехнических сооружений специализированной организации по договору.

Глава 4

РЕЖИМ  ЗАПОЛНЕНИЯ,  СРАБОТКИ  И  ОПОРОЖНЕНИЯ

- Регулирование уровенного режима, сроки заполнения, сработки и опорожнения, обмен воды (проточность) прудов и малых водохранилищ, определяется в зависимости от параметров, типа, категории целевого назначения и рационального использования, других условий и устанавливается индивидуальными правилами в соответствии с водохозяйственными балансами.

- На прудах и малых водохранилищах, используемых для бытовых нужд и водного благоустройства сельских населённых пунктов осуществляется:

заполнение  водой до НПУ в период прохождения весеннего паводка;

поддержание горизонта воды на уровне НПУ. В маловодные годы, при превышении расходных статей водного баланса над приходными, возможно снижение уровней до УМО;

частичная сработка перед прохождением паводков;

опорожнение для очистки от донных отложений, жесткой растительности, углубления мелководных участков, промораживания ложа, (при необходимости)

- На прудах и малых водохранилищах, используемых для орошения и увлажнения сельскохозяйственных земель осуществляется:

заполнение до НПУ в период прохождения весеннего паводка;

сработка на орошение или подпочвенное увлажнение вплоть до УМО;

частичная сработка перед паводками;

опорожнение раз в 3 – 4 года для выполнения профилактических мероприятий, а также  для ремонта гидротехнических сооружений.

Режим работы пруда для орошения или увлажнения устанавливается проектом и осуществляется с соблюдением санитарных попусков воды в нижний бьеф.

- На прудах и малых водохранилищах, которые кроме использования для указанных в пунктах 11 и 12 целей, используются для рыборазведения, осуществляется:

ежегодное весеннее заполнение до НПУ и зарыбление;

осеннее опорожнение для облова рыбы и проведения профилактических мероприятий (промораживание ложа, очистка от жесткой растительности, известкование и другие виды работ);

- Опорожнение для облова рыбы, проведения профилактических мероприятий и ремонтных работ прудов, проводится по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласование осуществляется на основании заявления эксплуатирующей организации, в котором указывается:

цель проводимых работ;

наименование работ и время (период) их проведения;

объём сработки водохранилищ.

К заявлению прилагается, выполненные аккредитованной лабораторией результаты испытаний за качественным составом вод в водоёме, подлежащем опорожнению, а также значения фоновых концентраций веществ в воде водотока, на котором образован данный искусственный водоём (только для прудов и малых водохранилищ, предназначенных для рыборазведения).

В случае необходимости выполнения ремонтных работ при осуществлении опорожнения, объёмы выловленной рыбы отражаются в учётной документации.

- Для всех прудов и малых водохранилищ, независимо от их назначения, необходимо соблюдать следующие правила управления режимом работы:

в процессе водохозяйственного использования уровень воды не должен превышать НПУ;

при пропуске расчетного максимального паводка уровень не должен превышать установленный проектом форсированный уровень;

при наполнении излишки воды сбрасываются в объемах, при которых уровни не превысят допустимых;

в зимний период превышение НПУ при наполнении водоёма не допускается во избежание разрушения водосбросных сооружений ледяным полем.

- Порядок использования водных ресурсов. Пополнение и сработка водохранилища выполняется в соответствии с графиком, который строится в координатах: горизонт воды в водохранилище и календарное время года; по данным, приводимым в водохозяйственных балансах.

Водопотребители и объемы водопотребления с распределением по месяцам в разрезе водопользователей приводятся в соответствующих ведомостях.

Диспетчерское регулирование отдачи водохранилища производится на основании графика.

Расчетные показатели режима работы водохранилища, использования его водных ресурсов при нормативном водопотреблении отражены в водохозяйственных балансах водохранилища для условий года Р = 75%. Однако в силу различных причин (исключительно маловодная весна и, соответственно, незначительный весенний сток, остро засушливые условия летнего периода, ведущие к увеличению водопотребления сверх расчетного (нормативного), и в этой связи к более интенсивной сработке водохранилища и др.) степень наполнения водохранилища к какому-либо моменту времени может оказаться меньше определенной водохозяйственным балансом для расчетных условий. В этом случае необходимо уменьшать подачу воды потребителям, о чем они уведомляются.

- В случае возникновения аварийных ситуаций или явлений, которые могут создать аварийную ситуацию (возникновение контактной фильтрации на бетонных сооружениях, возникновение очагов сосредоточенной фильтрации на откосе грунтовой плотины (дамбы) или в дренажном канале с выносом грунта, обрушение откосов грунтовой плотины (дамбы), разрушение отдельных элементов сооружений и др.), запланированный режим работы водохранилища так же может быть изменен до устранения указанных нарушений, о чем эксплуатирующая организация должна немедленно сообщить вышестоящей организации, а также водопотребителям.

- Для обеспечения устойчивости берегов водоёма, откосов грунтовой плотины (дамбы) и креплений скорость подъема уровня воды при наполнении водохранилища не должна превышать 0,5 м/сут и 1 м/сут – при сработке.

- В период наполнения и опорожнения следует осуществлять постоянный контроль за состоянием всех сооружений и их элементов. При возникновении опасных явлений заполнение следует прекратить и начать опорожнение. Последующее наполнение должно осуществляться только после полного устранения возникших явлений.

Глава 5

ПРОПУСК  ПОЛОВОДИЙ  И  ПАВОДКОВ

- При подготовке к пропуску весенних и ливневых паводков необходимо учитывать следующие долгосрочные прогнозы гидрометеослужбы:

прогноз первых ледовых явлений с заблаговременностью не менее 15 дней и прогноз установления ледостава с заблаговременностью 5 – 10 дней;

прогноз вскрытия ото льда и высших весенних уровней на реках с заблаговременностью 1-1,5 месяца;

прогноз притока воды в водохранилище в период половодья с заблаговременностью 1-1,5 месяца.

- В осенний период перед ледоставом следует проводить обследование всех сооружений и принимать меры по ликвидации обнаруженных повреждений (деформации грунтовых сооружений, креплений откосов, бетонных сооружений и другие повреждения).

- Весной до наступления паводка следует проверять состояние всех сооружений водохранилища и принимать меры по устранению повреждений, возникших в зимний период. Проводить регулярную очистку от снега и откалывание льда у затворов водосбросных сооружений.

- Эксплуатирующей организацией проводится анализ данных долгосрочного прогноза и пропускной способности сооружений малого водохранилища.

Ежегодно до поступления весеннего половодья (за 1-2 месяца) приказом собственника малого водохранилища, пользователя или эксплуатирующей организации должна создаваться паводковая комиссия,  которая должна разработать план мероприятий по пропуску паводка с учётом мощности снежного покрова на водосборе, прогнозируемой дате начала максимума и продолжительности паводка, объема и расхода воды в период паводка, метеорологических условий и опыта пропуска паводков в предыдущие годы. Указанная комиссия работает в контакте с комиссией, создаваемой местными исполнительными и распорядительными органами.

План должен предусматривать:

освидетельствование состояния сооружений водохранилища;

опробование затворов, подъемных механизмов гидротехнических сооружений с моторным и ручным приводами;

проверку работ контрольно-измерительной арматуры;

очистку водосбросных трактов от посторонних предметов, препятствующих пропуску паводков;

заготовку аварийного запаса строительных материалов;

усиление освещения территории у водосбросов и водозаборов, а также подготовку средств местного освещения на случай выключения электроэнергии или при ее отсутствии на сооружении;

образование аварийных бригад и составление графика дежурств ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств.

- Все подготовительные работы должны быть закончены за 15 дней до вероятного наступления паводка.

- В период прохождения весеннего половодья либо летнее-осенних паводков гидрометеорологическими и гидрологическими службами представляется эксплуатирующей организации краткосрочный прогноз (2-5 дней), содержащий наряду с другими данными сведения о направлении и скорости ветра. Мероприятия по пропуску паводков уточняются по краткосрочным прогнозам.

- В период пропуска паводков устанавливается круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии, производятся более частые измерения уровней воды в водохранилище и в нижнем бьефе, наблюдения за состоянием водопропускных и водозаборных сооружений,  дренажных устройств и другими сооружениями, конструкциями и механизмами.

- При угрозе прорыва грунтовой плотины (дамбы) эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по мобилизации людских и материальных ресурсов с оповещением о создавшейся опасности руководителей организаций и жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

- Превышение проектных форсированных паводковых уровней, а так же перелив воды через гребень плотины (дамбы) не допускается. С этой целью осуществляют искусственное снижение уровня в верхнем бьефе путём сброса воды через водосбросные, водопропускные сооружения. Пропуск льда через водосбросные сооружения не допускается.

- При обнаружении сосредоточенной контактной фильтрации в сопряжении грунтовой плотины (дамбы) с водосбросом необходимо расчистить места выхода фильтрационного потока на низовом откосе, засыпать мелким щебнем, гравием и произвести пригрузку фильтрующим материалом по типу обратного фильтра для предотвращения выноса грунта из контактных зон. Одновременно следует снизить уровень водоёма до требуемого уложить брезент или пленку на верховом откосе в местах сопряжения с водопропускным сооружением.

- В случае пропуска расходов, превышающих расчетную пропускную способность водосбросных сооружений, допускается форсировка уровня воды над отметкой НПУ. Высота форсировки уровня воды определяется величиной расчетного максимального расхода воды принятой вероятности превышения в соответствии с классом сооружения.

- После прохождения паводка все сооружения водохранилища и береговая зона обследуются службой эксплуатации. Результаты обследований оформляются актом. Все деформации и нарушения фотографируются, замеряются и наносятся на схемы с плановой привязкой. Схемы должны быть приложены к акту обследований.

Глава 6

НАБЛЮДЕНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ  СЛУЖБОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- На прудах и водохранилищах следует проводить наблюдения за уровнями воды, температурой, химическим составом, фильтрацией, ледовым и ветровым режимами, переформированием берегов, зарастанием чаши, санитарным состоянием водоохранных зон и прибрежных полос. Рекомендуемый перечень наблюдений и их сроки приведены в Приложении 9.

Наблюдения за уровнями воды следует производить по водомерным рейкам, установленным в верхнем и нижнем бьефах сооружений, или по водомерному свайному посту.

Абсолютные отметки уровня воды определяются с точностью до 1 см. Результаты замеров заносятся в журнал наблюдений за уровнями воды на прудах и малых водохранилищах и в нижнем бьефе согласно Приложению 2.

По данным наблюдений строятся графики колебаний уровней воды в водохранилище и устанавливаются объемы воды и площади его водной поверхности.

- Для определения возможных последствий от навалов ледяных полей на откосы грунтовой плотины (дамбы) и на сооружения следует производить наблюдение за состоянием и толщиной льда на водохранилище.

Наблюдения ведутся за сроками появления льда, установления ледостава, вскрытия и очищения водоема ото льда, состоянием ледяного покрова и его деформации при подъемах уровней воды, толщиной льда и снежным покровом.

Наблюдения ведутся визуально и с помощью ледомерных реек стандартного типа, погружаемых в пробитую во льду лунку.

Измерения проводят 1 раз в 5–10 дней на расстоянии 3 м от берега, а при толщине льда более 15 см – на расстоянии 20–30 м от уреза воды.

Данные наблюдений регистрируются в журнале наблюдений за состоянием акватории и водоохранной зоны прудов и малых водохранилищ согласно приложению 5. По результатам измерений строится график измерения толщины ледяного покрова.

- В летний период следует производить наблюдения за характером и размерами зарастания водохранилища. На основании  визуального осмотра на план водохранилища наносятся ориентировочно границы зарастания, которые при необходимости уточняются с помощью инструментальных измерений, для чего следует привлекать специалистов топографов. Для определения характера зарастания следует привлекать специалистов гидробиологов.

- Наблюдения за высотой ветровых волн и наката следует производить по рейкам, укладываемым на верховом откосе плотины (дамбы).

Элементы волны (высота, период) определяют при помощи  волномерных вех, волномеров, волнографов. Одновременно замеряют направление и скорость ветра. Данные заносятся в журнал наблюдений за состоянием акватории и водоохранной зоны прудов и малых водохранилищ согласно приложению 5.

- Наблюдения за состоянием берегов проводятся 2 раза в год – весной, после прохождения паводка, и осенью – после окончания интенсивных дождей, а также при сработке водохранилища путем рекогносцировочного обследования побережья. Результаты обследования заносятся в журнал наблюдений за состоянием акватории и водоохранной зоны прудов и малых водохранилищ согласно приложению 5.

Наблюдения за возможным переформированием берегов следует производить для учета изменения береговой линии, затопляемых и подтопляемых участков, различного вида деформации и разрушений под воздействием ветро-волнового и ледового режимов и других природных факторов.

В журналах наблюдений за переработкой берегов, оползневыми явлениями указываются дата, время наблюдений, глубины воды в местах измерения, продолжительность наблюдений.

На участках, где зафиксирована интенсивная переработка берегов  или оползневые явления, для установления причин и разработки мероприятий по их устранению следует привлекать специалистов научных или проектных организаций.

- Наблюдения за санитарным состоянием водоохранных зон и прибрежных полос осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Визуальные наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений следует производить путем регулярных обходов и осмотров сооружений, все нарушения в режиме их работы фиксируются на месте, наносятся на планах и разрезах с описанием, зарисовками, обмерами, фотографированием. В журнале наблюдений за состоянием сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 4 указывается дата обнаружения деформаций: местонахождение, номер пикета, размеры, другие параметры.

Во время обходов работник службы эксплуатации осматривает сооружения, наносит замеченные дефекты на схемы сооружений, оконтуривает участки деформаций и повреждений. Обо всех  замеченных повреждениях он обязан доложить ответственному за эксплуатацию водохранилища. Все результаты обследований и произведенного ремонта сооружений заносятся в журналы наблюдений за состоянием сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 4 и учёта работ по ремонту сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 6. В нем фиксируется состояние, характер и степень повреждения, рекомендуемые мероприятия и сроки их устранения.

Если во время осмотров не обнаружено никаких заметных изменений в состоянии сооружений, об этом также делается запись в журнале наблюдений.

- В процессе наблюдений за земляной плотиной необходимо следить за:

общим состоянием гребня, берм, откосов, просадками, оползнями и другими деформациями на откосах;

состоянием крепления верховых и низовых откосов плотины (дамбы);

выходами фильтрационных вод на откосах сооружений  и в зонах примыкания плотины (дамбы) к берегам;

состоянием и работой дренажных устройств;

состоянием элементов контрольно – измерительной аппаратуры, выступающих  над поверхностью земли.

- К деформациям грунтовой плотины (дамбы) и откосов относятся: обвалы, оползни, оплывы, осыпи, трещины, просадки, борозды, выпор, пучение, размывы и другие.

К деформациям облицовок  креплений откосов относятся: смещение бетонных плит крепления от волновых воздействий, от давления грунтовой воды, от подвижек льда, разрушения каменной  наброски, вымыв фильтрующих материалов подготовки и грунта из–под плит или мощения, разрушения от навала крупных плавающих предметов (бревен, коряг и т. д.). Подводные обследования производятся при наиболее низких уровнях воды, результаты обследования заносятся в журнал (приложение 4).

- Фильтрация через тело плотины (дамбы), основание и в обход ее определяется мокрыми пятнами, просачиванием, протечками, грифонами, свищами, ключами в пределах низового откоса плотины (дамбы), в местах примыкания его к берегам и сооружениям, у подошвы плотины (дамбы), в открытом дренажном коллекторе (канале) в нижнем бьефе.

При обнаружении выноса фильтрационным потоком грунта следует срочно принимать меры по выяснению причин. При необходимости рекомендуется привлекать специалистов научных организаций для выяснения причин и разработки мероприятий  по их устранению.

- Фильтрация воды в нижнем бьефе сооружений подразделяется на общую и местную.

Общая фильтрация характеризуется суммарным расходом воды, поступающим через дренажное устройство, и считается допустимой в размерах, предусмотренных в проекте.

Местная фильтрация проявляется в виде отдельных выходов воды на откосах грунтовых сооружений, на склонах в нижнем бьефе, в контактных зонах, в открытых дренажных коллекторах в нижнем бьефе.

Все обнаруженные очаги фильтрации детально осматриваются на месте, фиксируются записями в журнале измерений расхода фильтраций малых водохранилищ согласно приложению 8 и сообщаются ответственному по эксплуатации водохранилища.

- Замеры расходов из очагов сосредоточенной фильтрации должны начинаться немедленно после их появления и приводиться ежедневно до полного прекращения фильтрации или стабилизации расходов.

После стабилизации расходов, замеры проводятся не реже одного раза в неделю. Для определения расходов фильтрации используют мерные сосуды или общеизвестные мерные водосливы – треугольные, трапецеидальные, прямоугольные.

В случае интенсивной фильтрации в сопряжениях грунтовой плотины (дамбы) с бетонными сооружениями или через трещины в теле плотины (дамбы), при угрозе прорыва грунтовой плотины (дамбы) принимаются срочные меры по мобилизации людских и материальных ресурсов с оповещением о создавшейся опасности проживающего населения и расположенных организаций ниже грунтовой плотины (дамбы).

Необходимо немедленно расчистить места выходов сосредоточенной на низовом откосе фильтрации, заполнить песком, щебнем, произвести пригрузку фильтрующим материалом для предотвращения выноса грунтов из контактных зон. Одновременно следует пригружать верховой откос песком, мешками с грунтом, укладкой брезента, другим имеющимся материалом.

- При разрушении крепления верхового откоса, следует немедленно производить пригрузку участков наброской из камня и щебня.

- При наблюдении за фильтрационным режимом с помощью пьезометров и дренажных устройств следует определять:

положение депрессионной поверхности фильтрационного потока в теле грунтовой плотины (дамбы);

очаги сосредоточенной и контактной фильтрации;

скорость течения и вынос грунта фильтрационным потоком;

величину фильтрационных расходов.

По данным замеров уровней воды в пьезометрах определяется положение депрессионной поверхности фильтрационного потока и сравнивается с проектной. В случае превышения проектной депрессивной поверхности следует немедленно сообщать ответственному за эксплуатацию для выявления причин и принятия срочных мер для недопущения возникновения аварийного состояния.

Определение уровня воды в пьезометрах должно производиться  двойным замером и приниматься равным полусумме полученных значений, если расхождение не превышает 1–2 см. Если расхождение более 2 см, производится третий замер и принимается  средняя величина. Одновременно с замером уровней воды в пьезометрах должны быть замерены уровни в верхнем и нижнем бьефах водохранилища.

Одновременно с измерениями, в журнале наблюдений за уровнями воды в пьезометрах на малых водохранилищах согласно приложению 3 записываются данные об уровнях верхнего и нижнего бьефа водохранилища, а также сведения о выпавших атмосферных осадках.

- В процессе эксплуатации необходимо производить проверку чувствительности пьезометров заливкой воды. Уровень воды после заливки должен восстанавливаться не более чем на 1 час при песчаных и супесчаных грунтах тела плотины (дамбы).

Если в результате промывки чувствительность пьезометра не восстанавливается, то его водоприемник подлежит замене.

Все случаи выхода пьезометра из строя, включая и временные  повреждения,  фиксируются  в  журнале наблюдений за состоянием сооружений прудов и малых водохранилищ согласно приложению 4.

Отметка верха трубы пьезометра должна ежегодно проверяться двойной нивелировкой.

При подготовке пьезометра к зиме необходимо утеплить их устья, установить вехи, которые могут служить ориентирами при занесении пьезометра снегом; обеспечить незамерзаемость воды в пьезометрах, уровень в которых располагается в пределах зоны промерзания – в нижнем бьефе плотины (дамбы).

- При обнаружении суффозии – вымыва мелких частиц грунта фильтрующейся водой – отбирают пробы воды для определения мутности.

- На железобетонных сооружениях в процессе эксплуатации могут возникать общие и местные деформации.

К общим деформациям относятся смещения всего сооружения в целом и деформации отдельных его элементов (секций) – горизонтальные, вертикальные, поворот, наклон и другие.

К местным деформациям следует относить – образование и развитие трещин, раскрытие строительных швов, отслоение бетона, выпучивание или размыв дна у сооружения.

- При осмотре внешнего вида бетонных поверхностей следует отмечать появившиеся дефекты: деформации, потеки, трещины, наличие раковин, отслаивание и выкрашивание бетона,  обнажение арматуры, как на наружных, так и на внутренних поверхностях, доступных для осмотра. Поверхности бетона в зоне переменного уровня летом осматриваются с лодки, зимой – с поверхности льда (при прочном ледяном покрове). Подводная часть сооружений, при необходимости, обследуется водолазами.

При осмотре необходимо производить простукивание бетона молотком и опробование зубилом. Глухой звук, вмятины при ударе и слабое сопротивление отколу, указывает на снижение прочности бетона. Простукивание плит крепления обнаруживает места их неплотного прилегания.

При осмотрах сооружений устанавливаются очаги фильтрации через бетон – влажные места, мокрые, сочащиеся участки поверхности, свищи (отдельные струйки).

Все видимые трещины фиксируются, нумеруются и заносятся в  журнал наблюдений за состоянием сооружений прудов и малых водохранилищ (Приложение 4) – местонахождение трещин, дата появления, размеры, ориентации, наличие или отсутствие фильтрации через трещину.

Наблюдениями за фильтрацией воды через бетон выявляются суффозионные процессы, интенсивность выщелачивания бетона фильтрующейся  водой, расходы фильтрации.

Если появляются интенсивные выходы фильтрации в виде свищей – целесообразнее произвести расчистку и установить расход и величину напора. Результаты наблюдений заносятся в журнал (Приложение 4).

При изучении данного вопроса следует учитывать, что максимальный расход через швы и трещины наблюдается  в холодное время, а минимальный – летом. Если такая цикличность нарушается, то это свидетельствует или о кольматации трещин, или об их раскрытии и интенсивном выщелачивании бетона.

- В процессе наблюдений особое внимание следует уделять состоянию понура, водобоя, рисбермы, выявлять возможные размывы дна за рисбермой, а также наличие выноса грунта из основания и др.

- До наступления паводков производится необходимый ремонт сооружений, очистка от снега и льда, проверяется работа подъёмников и затворов. Пропуск паводков осуществляется при открытых затворах с регистрацией пика паводка по водомерной рейке.

- До наступления отрицательных температур производится тщательный осмотр швов бетонных сооружений, и выполняются мероприятия по устранению всех дефектов.

Глава 7

УХОД  ЗА  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ

И  ОБОРУДОВАНИЕМ

- Водопропускные сооружения имеют в своем составе следующие основные виды металлоконструкций и оборудования: сороудерживающие решетки, рабочие и ремонтные затворы различной конструкции, закладные части и направляющие решеток и затворов, металлические трубопроводы, сифоны, металлические облицовки, служебные мостики, площадки, лестницы, перильные ограждения и другие.

- Все металлоконструкции и механическое оборудование гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации должны находиться под постоянным контролем, подвергаться периодическим ревизиям, профилактическим и плановым ремонтам. Обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты, повреждения или отклонения в работе механического оборудования устраняются силами обслуживающего персонала при текущем ремонте или включаются в план капительного ремонта.

- Затворы рабочие и ремонтные считаются исправными, когда они при работе под напором не имеют перекосов и заметных деформаций, когда движения их совершаются плавно, а прилегание и посадка на порог исключает утечку воды.

При ревизиях затворов проверяется наличие деформаций и коррозионных повреждений основных связей конструкции, состояние уплотнений, планок и болтов для их крепления, надежность свободного от руки вращения колес (для колесных затворов), состояние крепления грузовых винтов к проушинам затворов, опорных шарниров других элементов.

Периодически проверяется работа ходовых частей, соединений, передач, проводящих частей затворов и других механизмов.

Затворы, пазы, опорные и ходовые части должны регулярно очищаться от грязи, случайных предметов, а в зимнее время – от льда и снега. Перед каждым рабочим подъемом или опусканием затворов необходимо осмотреть механизмы, пазы и уплотнения.

- При осмотрах и ремонтах затворов необходимо:

проверять сварные соединения и при необходимости вырубить и заварить лопнувшие сварные швы;

проверять надежность затяжки болтовых соединений;

производить разборку и промывку деталей, наносить новую смазку на трущиеся поверхности, подъёмных механизмов;

проверять состояние  резины и металла в уплотняющих устройствах, заменять износившиеся элементы новыми;

проверять состояние закладных частей, очистить их от грязи, продуктов коррозии и при необходимости заварить раковины.

Участки с местными коррозионными повреждениями глубиной до 10% толщины металла зачищаются и покрываются грунтовками для защиты от коррозий.

- Ремонтные затворы и решетки должны быть пронумерованы и размещены в местах хранения в порядке, обеспечивающем последовательность установки на сооружении.

Металлические части должны быть покрыты консервирующей смазкой, деревянные – антисептированы.

- Металлоконструкции служебных мостиков, площадок, решетки, лестницы, перильные ограждения, металлические трубопроводы и другие конструкции подлежат текущему надзору и профилактическому ремонту.

Устраняются деформации металлоконструкций, вырубаются и завариваются вновь дефектные сварные швы.

Металлоконструкции должны периодически покрываться грунтовками для защиты от коррозии.

Глава 8

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И

ЗАПАСЫ АВАРИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- При организации ремонтных работ и определению их состава следует руководствоваться КМДМ 1.06-01 «Мелиоративные системы и сооружения. Организация работ по проектированию, строительству и эксплуатации».

- В случае необходимости восстановления сооружений, частично поврежденных вследствие стихийных явлений (паводка, ливни, бури, заторы и других явлений) проводятся внеплановые круглосуточные аварийные работы по ликвидации повреждений.

Для ликвидации последствий аварий следует иметь неприкосновенный запас материалов, инструментов и оборудования.

Местоположение аварийного запаса должно быть удобным для быстрого перемещение его к месту аварии (повреждения).

- Примерный состав материалов аварийного запаса материалов приведен в приложении 10. Объем аварийных материалов зависит от параметров и состояния сооружений каждого водохранилища и устанавливается индивидуальными правилами.

Аварийный запас материалов и оборудования может  использоваться только для аварийных работ или работ, выполнение которых предупреждает возникновение аварии.

Все изменения, произведенные во время аварийного ремонта сооружений, заносят в технический паспорт сооружения.

Кроме этого служба эксплуатации при выполнении указанных работ должна иметь или привлекать лодки, бульдозеры, автосамосвалы и другие механизмы.

Глава 9

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

И  УЧЁТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВОДЫ

- Служба эксплуатации пруда и малого водохранилища должна вести учет притока и использования водных ресурсов. Минимальный объем наблюдений при этом включает:

наблюдения за уровнем воды;

учет притока воды к водохранилищу;

учет забора воды потребителями;

наблюдения за стоком реки.

- Эксплуатирующая организация уточняет и согласовывает с местными организациями по гидрометеорологии порядок и состав наблюдений за гидрометеорологическим  режимом  прудов и малых водохранилища.

- Принимаемые эксплуатирующей службой решения должны основываться на прогнозе весеннего половодья с указанием его водности, сроков вскрытия реки и водохранилища и прогнозе погоды, содержащим наряду с другими данными сведения о направлении и скорости ветра, об опасных явлениях и т. п. Прогноз половодья с заблаговременностью 2–3 декады и краткосрочные (на 2–5 дней) прогнозы погоды организация эксплуатирующая водохранилище должна получать по заявке, подаваемой в Департамент по гидрометеорологии.

- При изменении режима работы водохранилища, который может создавать неблагоприятные или опасные условия расположенным ниже водохранилища населенным пунктам и землепользователям (непредусмотренная сработка), эксплуатирующая водохранилище организация заблаговременно предупреждает об этом местные исполнительные и распорядительные органы и  оповещает о переходе на сниженную водоподачу заинтересованные водопотребители.

В процессе эксплуатации водохранилища необходимо непрерывно накапливать данные о наличии и использовании водных ресурсов потребителями, для чего следует вести учет притока и расходования воды.

- Эксплуатирующая организация обобщает данные наблюдений по учету притока и расходования воды, и составляет по этим данным и изменению объема воды в водохранилище его водные балансы. Изменение объема воды в водохранилище определяются по его топографической характеристике (кривой зависимости объема воды от уровня) согласно проводимым эксплуатирующей организацией наблюдениям за уровнями воды в водохранилище.

Глава 10

ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЫБОВОДНЫХ  ПРУДОВ

- Эксплуатация прудов рыбоводных организаций осуществляется в соответствии с разработанной и утверждённой в установленном порядке проектно сметной документацией.

Приложение 1

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Водохозяйственный паспорт

малого водохранилища, пруда

Общие данные

1 Проект по которому построен пруд или малое водохранилище

Наименование, кем и когда составлен и утвержден

2 Дата начала и окончания строительства

3 Дата начала наполнения и достижения НПУ

4 Дата приемки во временную эксплуатацию

5 Дата приемки в постоянную эксплуатацию

6 Назначение водохранилища (пруда)

7 Местоположение

8 Местоположение створа плотины (дамбы)

9 Тип водохранилища (пруда)

10 Наименование водоисточника

Гидрологические данные

| 1. Бассейн реки 2. Площадь водосбора в створе плотины 3. Среднемноголетний сток 4. Объем годового стока 75% обеспеченности 5. Объем годового стока 50% обеспеченности 6. Объем стока весеннего паводка 75% обеспеченности 7. Объем стока весеннего паводка 50% обеспеченности 8. Объем стока летне-осеннего паводка 10% обеспеченности 9. Расчетный расход весеннего паводка 1% обеспеченности 10. Вид регулирования стока 11. Характер питания водотока | - - - - - - - - - | км2 млн.м3 млн.м3 млн.м3 млн.м3 млн.м3 млн.м3 м3/с |
| --- | --- | --- |

Основные параметры пруда или малого водохранилища

| 1. Длина 2. Ширина максимальная 3. Ширина средняя 4. Площадь зеркала при НПУ 5. Объем полный 6. Объем полезный 7. Отметка НПУ 8. Отметка УМО 9. Глубина максимальная при НПУ 10. Глубина средняя 11. Длина береговой линии 12. Площадь с глубинами от 0 до 1,0 м | - - - - - - - - - - - - | км км км га млн. м3 млн. м3 м. абс. м. абс. м м км га |
| --- | --- | --- |

Состав и характеристика сооружений

малого водохранилища (пруда)

1.	Грунтовая плотина, дамба (основные параметры: длина, максимальная высота, ширина по верху, заложение откосов, типы крепления, вид грунта (грунтов) из которого отсыпана плотина, противофильтрационные и дренажные устройства).

2.	Паводковый водосброс (тип, конструкция, основные параметры, габарит водосливных отверстий, их количество, оборудование, расчетный расход).

3.	Водозаборные сооружения (тип, конструкция, основные параметры, габариты отверстий, оборудование, расчетный расход).

4.	Конструкция, основные параметры проезжей части.

5.	Насосные станции (тип, назначение, производительность, оборудование).

6.	Наличие контрольно-измерительной аппаратуры, схема ее расположения.

Основные показатели водопользователей

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| 1. Площадь орошения, тыс. га |  |
| 2. Площадь увлажнения, тыс. га |  |
| 3. Площадь рыбоводных прудов, тыс. га |  |
| 4. Рыбопродуктивность, кг/га |  |
| 5. Количество мест в учреждениях длительного отдыха |  |
| 6. Количество человек, использующих пруд или малое водохранилище для неорганизованного отдыха |  |

Объемы водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Обеспеченность, % | Расчетный расход, м3/с | Объем водопотребления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно бытовые |  |  |  |
| 2 | Производственные |  |  |  |
| 3 | Орошение и увлажнение сельскохозяйственных земель |  |  |  |
| 4 | Рыбоводное хозяйство (водообеспечение рыбоводных прудов) |  |  |  |
| 5 | Общий объем водоподачи из пруда, малого водохранилища |  |  |  |
| 6 | Расчетная величина санитарного попуска в нижний бьеф |  |  |  |

Экономические показатели

1 Общая сметная стоимость строительства по проекту, млн. руб.

2 Фактическая балансовая стоимость согласно акту приемки в постоянную эксплуатацию, млн. руб.

3 Удельные капвложения на 1 га зеркала, тыс. руб.

4 Удельные капвложения на 1 м3 полезной емкости, руб.

Приложение 2

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

наблюдений за уровнями воды

на прудах и малых водохранилищах и в нижнем бьефе

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата | № поста | № рейки | Отсчеты по рейке | Подпись наблюдателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальный | максимальный | средний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание - Положение уровня измеряется с точностью до 1 см. При сильном волнении вокруг рейки устанавливается плавучая рама – гаситель.

Приложение 3

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

наблюдений за уровнями воды в пьезометрах

на малых водохранилищах

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата замера | № пьезометра | Абсолютная отметка уровня воды в малом водохранилище, м | Отметка устья пьезометра, м | Глубина от устья пьезометра до воды, м | Отметка уровня воды в пьезометре, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В.Б. | Н.Б. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечания:

1. К журналу прикладывается схема расположения пьезометров, их номера и первоначальные отметки устьев.

2. Отметки устьев периодически уточняются 1 – 2 раза в год.

В.Б. – верхний бьеф

Н.Б. – нижний бьеф

Приложение 4

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

наблюдений за состоянием сооружений

прудов и малых водохранилищ

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата и время | Сооружение | Содержание обнаруженных нарушений | Принятые меры | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечания:

1. В журнале фиксируются состояние и обнаруженные нарушения нормальной работы всех сооружений и их элементов (электромеханического оборудования, средств автоматики, контроля, связи, электроснабжения и т. д.).

2. В журнале фиксируются также результаты инспекторских проверок состояния сооружений и принятые меры.

Приложение 5

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

наблюдений за состоянием акватории и

водоохраной зоны

прудов и малых водохранилищ

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата | Содержание | Ф. И. О. наблюдателя, подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примечания:

1. При осмотрах визуально оценивается состояние берегов, места образования оползней, воронок, мелей, размывов, источников загрязнения, а в журнале приводится их описание. На генплане фиксируются места образования оползней, воронок, мелей, размывов, расположение береговой линии, места расположения источников загрязнения.

2. При необходимости проводится уточнение размеров нарушений путем инструментальных измерений.

3. Здесь же дается характеристика ледового покрова и выполняемых противоледовых работ, фиксируется период действия сильного ветра и высота волны.

Приложение 6

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

учета работ по ремонту сооружений

прудов и малых водохранилищ

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата | Сооружения | Назначение, способы выполнения, объемы и стоимость производимых работ, исполнители | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечания:

1. В журнале фиксируются работы по ремонту или реконструкции всех сооружений прудов и малых водохранилищ.

2. В журнале отражаются: дата начала и окончания ремонта, обоснование его необходимости, объем и состав работ, способ выполнения, качество выполненных работ и их стоимость, ссылка на проектно – сметную документацию, исполнители.

3. Здесь же приводится описание работ, выполненных для выяснений причин возникновения выявленных  нарушений.  Запись  производит  лицо, ответственное за эксплуатацию пруда или малого водохранилища.

Приложение 7

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

манипуляций затворами сооружений

прудов и малых водохранилищ

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата и время | Сооружение | Тип затвора | Величина открытия затвора (отверстия), м | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание:

В графе «Тип затвора» указывается тип затвора, его местоположение в напорном фронте.

Приложение 8

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Журнал

измерений расхода фильтрации малых водохранилищ

Начат ___________ 200_г. Окончен_________ 200_г.

| Дата наблюдений | Место расположение источника | Расход источника, л/с | Отметка верхнего бьефа | Общий расход дренажного коллектора, л/с | Мутность (прозрачная, мутная) | Температура воды в источнике дренажном коллекторе, (С | Содержание сухого остатка, г/л | Содержание извести, (СаО), мг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение:

1. К журналу должен прикладываться схематический план сооружения с указанием мест источников фильтрации.

Приложение 9

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Перечень и сроки наблюдений

на прудах и малых водохранилищах

| Виды наблюдения | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Наблюдения за уровнями воды в верхнем и нижнем бьефах прудов или малых водохранилищ. | В период прохождения пика паводка – круглосуточно через каждый час. В период интенсивного притока или опорожнения – три раза в сутки, а в остальное время один раз в семь дней. |
| 2. Визуальный осмотр земляной плотины (дамбы), водосброса, водозаборных сооружений, дренажных устройств. | В период прохождения паводков – круглосуточно, после каждого обильного дождя, в остальное время – ежедневно. |
| 3. Замеры уровней воды в пьезометрах. | В период прохождения паводков, быстрого наполнения или сработки – ежедневно, в остальное время – 1 раз в 7 дней. |
| 4. Инструментальные замеры расходов фильтрационных вод, определение их мутности. | По мере необходимости, при возникновении опасной ситуации. |
| 5. Осмотр подводных частей сооружений водолазами. | 1 раз в три года. |
| 6. Обследование бетонных поверхностей и креплений откосов. | После пропусков паводков, обильных дождей и опорожнения. |
| 7. Наблюдения за переработкой берегов. | После прохождения паводков, ливней и при сработке пруда, малого водохранилища. |
| 8. Отбор проб воды на химический анализ из малого водохранилища и дренажных устройств. | 1 раз в квартал. |
| 9. Детальный осмотр всех сооружений малых водохранилищ комиссией с составлением акта обследования. | 3 раза в год (до и после прохождения паводка, осенью). |
| 10. Наблюдения за санитарным состоянием водоохранных зон, прибрежных полос и акваторий. | постоянно. |
| Примечание – В случае возникновения аварийной ситуации наблюдения проводятся вне графика с периодичностью, достаточной для оценки динамики сложившейся ситуации и принимаются срочные меры по локализации деформаций и повреждений, а также по их ликвидации. |

Приложение 10

к Типовым правилам

эксплуатации прудов и

малых водохранилищ

сельскохозяйственного назначения

Состав и объем аварийных материалов

| Строительные материалы | Единица измерения | Объем запасов |
| --- | --- | --- |
| Бревна, доски | м3 |  |
| Камень | –//– |  |
| Гравий, щебень | –//– |  |
| Песок | –//– |  |
| Глина | –//– |  |
| Цемент | т |  |
| Инструменты: гвозди, лопаты, багры, ломы, пилы, топоры на 20 чел. |  |  |
| Спецодежда на 20 чел. |  |  |
| Мешки | шт. |  |
| Брезент | м2 |  |